Информация по горелке KRPB-20A:

Пеллетная горелка

Kiturami KRPB-20A (9-35 кВт)

Комплект поставки:

- Горелка пеллетная Китурами со встроенными в корпус горелки силовыми блоками и автоматами

- Система автоматической очистки колосника горелки линейным приводом (LINAK, Дания)

- Комплект противопожарной безопасности (Электромагнитный клапан, противопожарный кран, датчик перегрева горелки)

- Выносной дистанционный комнатный контроллер CTR-5700 Plus

- Осевой шнек

- Микровыключатель контроля переполнения пеллет

- Гофрированный шланг для подачи пеллет + 2 хомута

- Датчик низкого уровня и температуры теплоносителя

- Малый поддон для золы

- Термопрокладки

Характеристики и особенности пеллетной горелки

Китурами KRPB-20A:

Встроенная автоматическая чистка линейным приводом LINAK (Дания)                                                Такая система позволяет использовать пеллеты любого качества и зольности без опасности коржевания.                                                                                                                              За счет автоматической очистки горелка Китурами KRPB-20A стабильно работает на низкокачественных или высокозольных пеллетах. Не допускает появления коржей, спекания частиц пеллет, появления сажи, копоти и смолы. Интервал очистки колосниковой решетки можно настроить самостоятельно (от 1 до 10 часов) в зависимости от качества пеллет

Режим «Дрова/Пеллеты»

На всех горелках KRPB-20A  можно будет управлять горением дров просто переключив на режим «Дрова». При этом ничего дополнительно снимать или ставить не требуется, горелка остается на дверце котла. 
Одно нажатие кнопки и котел становится твердотопливным котлом на дровах с регулированием процесса горения. Котел будет автоматически включать-отключать работу вентилятора, постоянно поддерживая установленную температуру на дистанционнном пульте управления

Выносной дистанционный  комнатный контроллер

Для удобства управления в комплектацию горелки входит дистанционный контроллер. С помощью него происходит управление температурой воды и температурой воздуха в помещении, на этом пульте отражаются все параметры работы котла

Электромагнитный клапан автоматической противопожарной безопасности                                Для защиты горелки от пожара (при возникновении обратной тяги) предусмотрено отключение подачи пеллет в горелку. Для обеспечения максимальной безопасности добавлен специальный клапан. Он работает в паре с температурным датчиком горелки, который реагирует на нагрев свыше 95 °C. Колосник горелки будет залит водой при возникновении мало возможной обратной тяги через горелку. Ущерб от пожара столь велик, что наличие этого клапана это огромнейший плюс этой горелки, который обеспечивает полную противопожарную безопасность

Целостность и компактность                                                                                                                           В горелке KRPB-20A все силовые блоки и блоки управления смонтированы в единый корпус. Никаких лишних проводов, никаких лишних подсоединений, все удобно и компактно

Универсальный монтаж горелки                                                                                                                     Можно с легкостью монтировать горелку в любой подходящий твердотопливный котел по мощности. Под схему монтажа подходят большинство твердотопливных котлов

Безопасность

Наличие датчика перегрева воды в котле, датчика температуры воды в котле, датчика низкого уровня, датчика температуры горелки, комплекс защитных устройств от обратного возгорания делает пеллетную горелку KRPB-20A надежной и безопасной.

Данная горелка имеет автоматический контроль поджига пеллет, используя датчик контроля пламени ( фотоэлемент). Для автоматического розжига пеллет в горелке установлен керамический ТЭН японского производства фирмы FKK, который производят розжиг пеллет в течение 1 минуты

Вентилятор-дымосос

Добавлен разъем 220 V для подключения дымососа. Это позволяет экономить на дорогостоящих дымоходах для котлов. Весьма актуально для модульных или отдельно стоящих котельных

Технические характеристики горелки KRPB-20A: